VARIAÇÃO NICTEMERAL e sazonal DOS PARÂMETROS LIMNOLÓGICOS NO CULTIVO DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum) EM VIVEIRO ESCAVADO.

Frank Seixas Lima¹*; Flávia Dayane Félix Farias²; Tárick Freitas Leite Campos³; Dulcineves F. Pacheco4; Carlos Irineu Simas Nunes5, Rogério Ferreira Nakauth6 e Ana Carolina S. Sampaio Nakauth7.

1frankslima2011@hotmail.com.1 a 5: Discentes-Curso Técnico Recursos Pesqueiros/IFAM-Campus Parintins. 6 e 7Engenheiros de Pesca/IFAM-Campus Parintins;

RESUMO

Os padrões de variação nos parâmetros limnológicos em viveiros escavados podem estar relacionados à fenômenos biológicos internos ou à aspectos climáticos. Este trabalho teve como objetivo comparar a variação nictemeral dos parâmetros limnológicos dos viveiros escavados durante cultivo de tambaqui em duas estações (verão e inverno). Para isso, foram coletados por meio de equipamento digital multiparâmetro dados de: temperatura (ºC), oxigênio dissolvido (em mg/L e percentual de saturação) e pH. As medidas foram tomadas em um ciclo de 24 horas nos meses de setembro/2016 (verão) e abril/2017 (inverno). Os dados foram tomados em 07 viveiros escavados (área 1000m²), nos quais estavam estocados tambaqui, sob densidade 1 peixe/m². Houve variação nictemeral em todos os parâmetros avaliados. Esta variação está associada aos processos de respiração e variação na luminosidade ao longo do dia. Os valores extremos de pH observados foram 5,95 e 7,40 (verão) e 6,47 e 8,05 (inverno).  Houve diferença significativa entre os valores de pH observados nas estações inverno (6,43±0,53- CV 7,49%) e verão (7,11±3,67- CV 6,87%) (p<0,01). As diferenças podem estar relacionadas à maior diluição dos compostos orgânicos e inorgânicos na estação chuvosa. Apesar disso, a amplitude de variação do pH em ambas estações não ultrapassou 2 unidades, demonstrando eficiente capacidade de tamponamento (inverno: 1,58 e verão: 1,46). A amplitude de variação na temperatura da superfície da água foi maior no inverno (2,92°C), em relação ao observado no verão (1,39°C), provavelmente em razão da alta variação de temperatura ao longo do dia. Em média, as temperaturas registradas na superfície da água foram maiores no período do verão (30,86±0,5°C) em relação ao inverno (29,9±1,0°C) (p<0.01). A amplitude de variação da temperatura de fundo, verificada a 1m da superfície, também se apresentou maior no período de inverno (2,51°C) em relação ao verão (2,1°C). Houve diferença significativa para este parâmetro entre as estações (p<0,01). As variações nictemerais na concentração de oxigênio dissolvido apresentaram os seguintes valores extremos: 4,06 e 15,31mg/L (inverno) e 3,97 e 7,84mg/L (verão). Não houve diferença significativa entre as estações. A saturação média do oxigênio foi maior no verão (80,83%) em relação ao observado no inverno (21,14%) (p<0,01). A maior saturação de oxigênio no verão pode estar relacionada aos ventos, mais frequentes nessa estação. Apesar das variações, oxigênio e pH apresentam valores compatíveis com o bom desenvolvimento da espécie. Em relação à temperatura, os dados indicam que há a necessidade de se adotar estratégias de manejo que permitam reduzir a temperatura da água (tanto na superfície quanto no fundo), visando maior eficiência no desenvolvimento zootécnico.

Palavras-chave: oxigênio, pH, inverno, verão, temperatura

Apoio: IFAM Campus Parintins e Projeto Pró-Pesca e Aquicultura/Ministério da Integração